# Komponenten Arduino
Hier finden Sie alle wichtigen Komponenten für die Verarbeitung und Ausgabe von Sensor-Daten.
## Arduino Nano
- Modell:
  Arduino Nano Datenblatt
- Prozessor:
  atmega328 Datenblatt
- Sensitivität des AD-Wandlers:
  mV
- Linearität des AD-Wandlers:
  mV
https://www.makershop.de/plattformen/arduino-shields/io-sensor-shield-nano/
## Arduino Nano ESP 32
- Modell:
  Arduino Nano Datenblatt
- Prozessor:
  ESP32-S3 Datenblatt
- Sensitivität des AD-Wandlers:
  mV
- Linearität des AD-Wandlers:
  mV
https://www.reichelt.de/de/de/arduino-nano-esp32-mit-header-esp32-s3-usb-c-ard-nano-esp32-h-p353087.html?r=1
## LC-Display 20x4
- Modell:
  HD44780U Datenblatt
- Beispielprogramm:
  Beispielprogramm
Anschlussbelegung
Arduino	Display

5V	VCC
GND	GND
A4	SDA
A5	SCL

- Für den Betrieb ist die LiquidCrystal I2C Bibliothek notwendig. Bitte im Library Manager (Sketch - Include Library - Manage Librarys - Installed) überprüfen, ob diese installiert ist, andersfalls LiquidCrystal I2C im Library Manager in der Suche eingeben und die Bibliothek installieren.
- Falls die Hintergrundbeleuchtung leuchtet, aber kein Text zu sehen ist, kann dies am zu niedrig eingestellten Kontrast liegen. Der Regler zur Einstellung des Konstrasts befindet sich auf der Rückseite des Displays und kann mit einem kleinen Schraubendreher eingestellt werden.
## SD-Karten Adapter
- Beispielprogramm:
  Diagnoseprogramm
- Daten schreiben
Anschlussbelegung
Arduino	Adapter

5V	VCC
GND	GND
MOSI	PIN 11
MISO	PIN 12
CLK	PIN 13
CS	PIN 10

Für den Betrieb ist die SD- Bibliothek notwendig, diese muss unter dem Librarymanager (Adafruit SD) installiert werden.

Die Zuleitungen vom Adapter zum Arduino sollten die Länge von 40cm nicht überschreiten. Mit langen Zuleitungen funktioniert die Datenübertragung nicht zuverlässig oder auch gar nicht.

## Batterienhalter 4x AA
Vier AA-Batterien mit 1,5V reichen für den Betrieb eines Arduino Nano
## USB Batterienhalter 4x AA
Vier AA-Batterien mit 1,5V reichen für den Betrieb eines Arduino Nano